## Slide 1: Innowacyjne maszyny i urządzenia do zastosowania w recyklingu tworzyw sztucznych
Warszawa, 19.10.2023 Konferencja Recyklingowa
Marian Stanienda

## Slide 2: Agenda:
IR Clean Kreyenborg dekontaminacja płatka rPET z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością
Linia IR Fresh Kreyenborg do usuwania odoru tworzyw postkonsumenckich
Innowacje w urządzeniach peryferyjnych do recyklingu:
  Zmieniacze sit, klasyfikatory, Trendelkamp
  Granulatory wodne i suche, linie LFT, ekstrudery dwuślimakowe IPS
Bezchemiczne uzdatnianie wody procesowej VGT ATS

## Slide 3
URZĄDZENIA KREYENBORG IR
IRD
- Infrared Rotary Drum
DEKONTAMINACJA
SUSZENIE
KRYSTALIZACJA
REDUKCJA ODORU
PODGRZEWANIE

## Slide 4
CIĄGŁY
PROCES
ZAWSZE
W RUCHU
BĘBEN OBROTOWY

## Slide 5
1
4
3
9
Podawanie + przepływ materiału + schemat temperatur
2
1
Zbiornik dozujący
Bęben ze spawaną spiralą
Pomiar temperatury
Wylot materiału
Moduł podczerwieni
2
3
4
9
PRZEPŁYW MATERIAŁU

## Slide 6
Air flow scheme
5
Przepływ powietrza
wentylator filtr
Osłona powietrzna
ochrona lampy przed kurzem
Chłodzenie lamp IR
Odprowadzenie wilgotnego powietrza
Wyciąg
wentylator
6
7
5
7
Ambient Air
Hot Air
6
PRZEPŁYW POWIETRZA

## Slide 7
Porównanie IRD X krystalizator – krystalizacja+ czas suszenia
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
10
15
30
45
60
75
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
Czas przebywania w suszarce [min]
Temperatura [°C]
IRD & Suszarka molekularna
Krystalizator & suszarka molekularna
EFEKTYWNOŚĆ- REDUKCJA CZASU SUSZENIA o 75%
50 ppm
300 ppm
300 ppm
50 ppm
IRD
Crystallizer
15 min
275 lbs
125 kg
90 min
1.100 lbs
499 kg
SYSTEM KONWENCJONALNY
IRD SYSTEM
+
Suszarka molekularna
Suszarka molekularna
60 min
1.100 lbs
499 kg
4 – 6 hours
5.500 lbs
2.495 kg
+

## Slide 8
Zatwierdzone do opakowań żywności na całym świecie
PLASTIC
FOOD
CHEMICAL
DEKONTAMINACJA

## Slide 9
TRZY KROKI W JEDNYM
DOPUSZCZENIE
FDA - EFSA
  KRYSTALIZACJA + SUSZENIE + DEKONTAMINACJA
  do opakowań klasy spożywczej zgodnie z przepisami FDA i EFSA
  Testy obciążeniowe: skuteczność czyszczenia od 96,2% do 99,9% osiągnięta dla różnych zanieczyszczeń
  Koncepcja specjalnie dla opakowań PET / termoformowania do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  Nie jest wymagany kosztowny system próżniowy
  Świetne rozwiązanie modernizacyjne dla istniejących linii do wytłaczania
POKONSUMENCKIE PŁATKI PET - DEKONTAMINACJA PRZY UŻYCIU IR-CLEAN
PROCES RECYKLINGU

## Slide 10
SUPER-CLEAN STEPS
Połączenie systemu IR-CLEAN z modułem wykańczającym w postaci suszarki sorpcyjnej (IR-CLEAN+) umożliwia dalszą redukcję zanieczyszczeń i ma dodatkową zaletę w postaci redukcji wilgoci resztkowej do < 50 ppm.
System IR-CLEAN+ obejmuje również wszystkie niezbędne elementy systemu, w tym urządzenia transportowe, jednostki filtrujące, odmgławiacz oraz kompleksowy pakiet sterowania obejmujący bieżącą dokumentację procesu.
KROK IR-CLEAN+

## Slide 11
RESULTS – FRAUNHOFER INSTITUTE IVV

## Slide 12
PLASTIC
FOOD
CHEMICAL
KREYENBORG
Redukcja odoru postkonsumenckich tworzyw HDPE, LDPE, PE,…
IR-FRESH SYSTEM

## Slide 13
IR-FRESH SYSTEM – REDUKCJA ODORU PŁATKÓW I PELLETÓW
Najlepsze rezultaty dezodoryzacji
Materiał ma większą powierzchnię do usuwania nieprzyjemnych zapachów
Krótszy czas dezodoryzacji
Ze względu na małą gęstość nasypową potrzebny jest duży sprzęt
Trudniejsze w przypadku sprzętu do transportu materiałów
Materiał ma mniejszą powierzchnię do usuwania nieprzyjemnych zapachów
Dłuższy czas dezodoryzacji
Ze względu na dużą gęstość nasypową potrzebny jest mniejszy sprzęt
Prosty sprzęt do transportu materiałów
  DEODORYZACJA PŁATKA
  DEODORYZACJA GRANULATU

## Slide 14
Stacja oktabin
Maszyna przetwarzająca
IR-Fresh - IRD urządzenie bazowe
Szybkie nagrzewanie
Usuwanie nieprzyjemnych zapachów dzięki dużej powierzchni wymiany w wysokiej temperaturze
min
°C
Zbiornik buforowy, schładzanie
IR-Fresh - Conditioner
Strumień gorącego powietrza z wymiennikiem ciepła
Usuwanie ostatecznych zapachów pod wpływem temperatury + czasu
min
°C
Stacja Big Bag
A
B
C
D
IR-FRESH CONCEPT. PCR-FLAKES

## Slide 15: Innowacje w urządzeniach peryferyjnych do recyklingu:
Zmieniacze sit, klasyfikatory Trendelkamp
Granulatory podwodne i nitkowe, osuszacze, głowice, linie LFT, wytłaczarki dwuślimakowe IPS

## Slide 16: Zmieniacze sit Trendelkamp
Trendelkamp stawia na innowacyjność i efektywność. Cechą szczególną zmieniaczy sit Trendelkamp jest ich unikalna prostokątna i zakrzywiona perforowana płyta podtrzymująca sito. Oznacza to, że powierzchnia filtra w tłoku sita jest maksymalnie wykorzystana i prowadzi do mniejszych rozmiarów maszyny w porównaniu do zmieniaczy sit z okrągłą perforowaną płytą nośną sita. Ponadto łukowaty kształt perforowanej płyty zmniejsza jej grubość do minimum, a otwory przepływowe mają tę samą długość. Daje to następujące korzyści w porównaniu z konwencjonalnymi zmieniaczami sit:
Niezawodna praca ciągła
Mniej zmian sit i niższy koszt sit
Zmniejszone naprężenia ścinające działające na produkt
Zmniejszony spadek ciśnienia na zmieniaczu sit
Bezpieczna, łatwa obsługa i zmniejszona konserwacja
Zmniejszona długość linii wytłaczania
Nie jest wymagany dodatkowy zawór przełączający i zespół hydrauliczny

## Slide 17
Ruchy translacyjne zapobiegają skakaniu granulek.
Możliwa jest klasyfikacja granulatów na dwa lub trzy uziarnienia.
Zalety naszego klasyfikatora granulatów:
• łatwa obsługa
• możliwość wymiany sit w ciągu kilku sekund i bez użycia narzędzi
• dobra opcja czyszczenia
• cichy napęd z regulacją prędkości, bez urządzenia hamującego
• liniowy ruch transportowy
• zoptymalizowane podstawy sit: zostały zaprojektowane w taki sposób, że w obszarze krawędzi nie ma otworów, a tym samym półotworów, które sprzyjają zatykaniu się granulatu.
• zainstalowano energooszczędne napędy z silnikami IE2.
Klasyfikatory granulatów Trendelkamp

## Slide 18
GRANULATORY PODWODNE
1 | Jednostka granulująca
2 | Bajpas z zaworami
3 | Zawór startowy
4 | Pompa
5 | Wytłaczarka
6 | Pomiar przepływu wody
7 | Wymiennik ciepła
8 | Pompa obiegu wody
9 | Pompa obiegu wody
10 | Filtr
11 | Zbiornik wody
12 | Podgrzewacz
13 | Suszarka granulatu
14 | Separator aglomeratu
15 | Wentylator osuszacza
16 | Separator wody

## Slide 19
Jednostka granulacyjna
Obrotowy granulator zapewniający doskonałą dostępność
Proste, ręczne blokowanie komory cięcia jedną ręką
Dodatkowe automatyczne ryglowanie zabezpieczające
Prosta, szybka wymiana głowicy tnącej bez użycia narzędzi
GRANULATORY PODWODNE

## Slide 20
Głowica nitkowa
Taśma schładzająca
Klasyfikator
GRANULATORY NITKOWE WODNE
System wody procesowej
Granulator nitek wodny
Suszarka granulatu

## Slide 21
Głowica nitkowa
Taśma schładzająca
Granulator
Klasyfikator
GRANULATORY NITKOWE SUCHE
System wody procesowej
Taśma prowadząca ze zintegrowanym osuszaczem nitek

## Slide 22
Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS
VGT Polska od 6 lat wdraża na rynku polskim bezchemiczny system uzdatniana wody i oczyszczania układów wodnych VGT ATS w oparciu o urządzenie Bauer
Pełna skuteczność tej metody uzdatniania, jej przyjazność dla instalacji wodnych oraz bezobsługowość została potwierdzona przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej na podstawie przeprowadzonych w 2020 roku badań układów doświadczalnych.
W głównym układzie badawczym zamontowano 3 odcinki rur z intensywnymi osadami kamienia kotłowego, korozji i biologii.
Po czterech miesiącach działania układu badawczego potwierdzono skuteczność uzdatniania wody w sposób bezchemiczny systemem VGT -Bauer. Osady w odcinkach badawczych zostały oczyszczone
Projekt badawczy Politechniki Krakowskiej „innowacyjny system VGT bezchemicznego uzdatniania wody procesowej”

## Slide 23: Projekt badawczy Politechniki Krakowskiej
osad kamienia osad kamienia osad korozji osad korozji
przed oczyszczaniem po oczyszczaniu przed oczyszczaniem po oczyszczaniu
biofilm przed biofilm po
oczyszczaniem oczyszczaniu
Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS

## Slide 25
Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS
Firma Phoenix Contact z siedzibą w Nowym Tomyślu mimo stosowania uzdatniania wody środkami chemicznymi miała bardzo duże problemy z układem wody oraz z urządzeniami pracującymi na tym układzie.
Osady kamienia kotłowego oraz korozji występowały w wielu miejscach powodując znaczne straty energii, problemy w procesach produkcji awarie, wycieki i postoje.
Po dogłębnej analizie i referencyjnych wizytach w polskich firmach stosujących systemy VGT- Bauer bezchemicznego uzdatniania wody procesowej, Firma Phoenix Contact zdecydowała się na zainstalowanie systemu VGT – Bauer na pierwszej hali, gdzie występowały największe problemy w układzie wody.

## Slide 26: Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS

## Slide 27
Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS
Instalacja systemu VGT ATS trwała 3 dni. Urządzenia VGT ATS zostały zainstalowane w bajpasie na głównym przepływie wody, za pompami tłoczącymi schłodzoną wodę na układ. Instalacja została wspawana (rury stalowe ze stali czarnej) wraz z koniecznymi zaworami do wymiany wkładów filtracyjnych.
Układ VGT ATS składa się z jednostki – generatora pola elektromagnetycznego Bauer wraz ze sterownikiem oraz filtra na wkłady filtracyjne workowe

## Slide 28: Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS
– zdjęcia próbek wody pobieranej przed i w trakcie oczyszczania układu wody systemem VGT ATS

## Slide 29
wyniki badania próbek wody pobieranej przed i w trakcie oczyszczania układu wody systemem VGT ATS
Bezchemiczne uzdatnianie wody VGT ATS

## Slide 30: VGT Polska Sp. z o.o. Plac Błonie-Beszcz 2 31-573 Kraków info@vgt.com.pl www.vgt.com.pl te.: +48 12 281 34 87